## Slide 1
电子称 MES设置
资讯科技部: 沈磊
日期：2024-05-14

## Slide 2
产品基础数据维护
过站扫描及拦截提醒
电子称配置方法
打印服务参数配置
流程

## Slide 3
流程1
1.设置产品基础数据
1.1设置产品重量 1.2选择称重选项

## Slide 4
流程1
1.设置产品基础数据
1.3选择称重所在工序

## Slide 5
流程1
1.设置产品基础数据
1.3选择称重工序 1.4输入耗材的重量 1.5设置误差上限 1.6设置误差下限 1.7选择自动获取重量数据还是手动输入 1.8点击保存 1.9确认信息无误后点击确认

## Slide 6
流程2
2.过站扫描
2.1选择对应的车间 线体 工序 工位等信息
2.2界面会显示耗材重量及上下限信息
注：采用自动获取模式扫描条码前需打开“打印服务” 打印服务设置见流程4 手动输入见流程2明细2.6

## Slide 7
流程2
2.过站扫描
2.3重量超过系统上限不允许过站

## Slide 8
流程2
2.过站扫描
2.4重量低于系统下限不允许过站

## Slide 9
流程2
2.过站扫描
2.5重量符合系统要求 过站成功

## Slide 10
流程2
2.过站扫描
2.6扫描条码弹出输入对话框后输入产品总重量 注意输入重量时需转换单位为kg 输入后点击确定按钮过站效验

## Slide 11
流程3
3.电子称配置方法
注意事项： 1.电子称需要支持com口输出 2.电子称需要支持稳定后输出一次功能
目前电子称使用“4”稳定后输出，
采用“8”即插即用不带字母模式，
串口波特率为“9600”

## Slide 12
流程3
4.打印服务设置
4.1 选择对应的com口
4.2点击串口参数配置，配置串口参数
注：打印服务只需配置COM设置项，其它项默认。串口参数配置里的波特率需要和电子 称一致，其它参数默认

## Slide 13
感谢观看